## Slide 1
6 SİGMA YEŞİL KUŞAK PROGRAMI
Proje Lideri | Emrullah Beyaz
Proses Sahibi / Şampiyon | Süleyman Arslanalp
Proje Türü | Yeşil Kuşak (6 Sigma)
Proje Dönemi | 14.02.2025 – 25.09.2025
Planlanan Finansal Getiri | 80.790 €

## Slide 2
İçindekiler
1- Proje Özeti ve Genel Bilgiler
2- Stratejik Önemi ve Proje Seçim Nedeni
3- Problem Tanımı ve Kök Nedenler
4- Uygulanan Çözümler ve Katkıları
5- Finansal Kazanımlar
6- Kurumsal Başarılar
7- Takip ve Öneriler

## Slide 3
1- Proje Özeti ve Genel Bilgiler
Bu proje, Kamaz menteşe montaj hattında verimlilik kayıplarını azaltmak ve proses kararlılığını artırmak amacıyla yürütülmüştür. Üretim hattında artan operasyonel hatalar, ölçü uygunsuzlukları ve sensör arızaları; çevrim süresini uzatarak müşteri teslimatlarında gecikmelere neden olmuştur.
Amaç:
Hat verimliliğini %20’den en az %85 seviyesine çıkarmak
Dövme, talaşlı imalat ve montaj proseslerinde operasyonel süreklilik sağlamak
Kapsam: Kamaz menteşe hattındaki delme, dövme, perçinleme, markalama ve EOL (End of Line) ölçüm süreçlerini kapsamaktadır.

## Slide 4
2- Stratejik Önemi ve Proje Seçim Nedeni
Kamaz menteşesi müşteri tedarik sürekliliği ve yeni müşteri potansiyelleri açısından Rollmech için stratejik öneme sahip bir ürün grubudur. Hat verimliliğindeki düşüklük, toplam üretim kapasitesini ve müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir.
Seçim Gerekçesi:
Müşteri teslimat gecikmelerini önlemek
İç kalite problemleri nedeniyle yaşanan yeniden işçilikleri azaltmak
Makine arızaları ve proses sapmalarını minimize etmek

## Slide 5
3- Problem Tanımı ve Kök Nedenler
Başlangıç Performansı: %20 hat verimliliği Potansiyel Kayıp: 80.790 €
Kök Nedenler:
  Delik konum hataları (merkezleme problemi)
  Dövme kalıp ölçü farkları
  Çap ölçü hataları
  Talaşlı imalat derinlik hataları
  EOL ölçüm sensör arızaları
  Teflon sıyırma problemi ve perçin sonrası çatlaklar
  Yağlama operasyonundaki verimsizlik
  Overmold çakma operasyonundaki bozukluk
  Fazla kontrol noktası nedeniyle süreç yavaşlığı

## Slide 6
4- Uygulanan Çözümler ve Katkıları
Delme kalıbı ve merkezleme pimi revize edildi.
Dövme kalıplarında tasarım değişiklikleri yapıldı.
Kesici takım geometrileri yenilendi, talaş kaldırma performansı artırıldı.
EOL referans blokları yeniden tasarlandı, sensör doğruluk oranı yükseltildi.
Alt merkezleme pim bloğu revize edilerek kot farkları giderildi.
Yağlama nozulları yenilendi ve yeni yağ formülasyonu devreye alındı.
Overmold çakma bankosu revize edildi, üretim sürekliliği sağlandı.
Katkılar:
  Üretim çevrim süresi %25 azaldı
  Arıza kaynaklı duruşlar %40 azaldı
  Hattın toplam OEE değeri %18 arttı

## Slide 7
5 - Finansal Kazanımlar
Yıllık finansal getiri: 80.790 €
Hurda oranı %12 → %3’e düştü
Sigma seviyesi 2,9 → 4,3’e yükseldi
Bakım maliyetlerinde %20 azalma sağlandı
Proses kapasite kullanımı %65’ten %85’e çıktı

## Slide 8
6 - Kurumsal Başarılar (Kurumsal Etkiler)
Hat balansı ve makine senkronizasyonu sağlanarak üretim mühendisliği altyapısı güçlendi.
Operatör müdahaleleri azaltılarak proses standardizasyonu sağlandı.
Yeni ölçüm noktaları tanımlanarak EOL testlerinin doğruluk oranı %99’a çıkarıldı.
Sürekli iyileştirme kültürü (Kaizen) desteklendi.

## Slide 9
7 Takip ve Öneriler
Takip Mekanizmaları:
  EOL ölçüm raporları günlük olarak analiz edilmektedir.
  Yağlama parametreleri haftalık üretim toplantılarında gözden geçirilmektedir.
  Hat OEE göstergeleri aylık performans panosuna işlenmektedir.
Yönetimden Beklentiler:
  Burnishing hatlarının otomatik sistemlerle devreye alınması.

## Slide 10
Teşekkürler..