## Slide 1
6 SİGMA YEŞİL KUŞAK PROGRAMI
Proje Lideri | Sinan Bahar
Proses Sahibi / Şampiyon | Süleyman Arslanalp
Proje Türü | Yeşil Kuşak (6 Sigma)
Proje Dönemi | 14.02.2025 – 25.09.2025
Planlanan Finansal Getiri | 247.000 €

## Slide 2
İçindekiler
1- Proje Özeti ve Genel Bilgiler
2- Stratejik Önemi ve Proje Seçim Nedeni
3- Problem Tanımı ve Kök Nedenler
4- Uygulanan Çözümler ve Katkıları
5- Finansal Kazanımlar
6- Kurumsal Başarılar
7- Takip ve Öneriler

## Slide 3
1- Proje Özeti ve Genel Bilgiler
Proje, V710 alt menteşe üretiminde yer alan 2118 referanslı komponentin delik konum ölçülerinde yaşanan tolerans dışı hataların giderilmesini amaçlamaktadır. Delik pozisyon hataları, montaj uyumsuzluklarına, tork dengesizliklerine ve müşteri iade risklerine neden olmuştur.
Amaç: 2118 numaralı fiks parçadaki delik pozisyonlarını standart tolerans aralıklarına getirerek Cpk ≥ 1,67 (Sigma ≥ 5) seviyesine ulaşmak.
Kapsam: Proje; dövme, delme, kalıp bağlama, ölçüm ve kalıp bakım operasyonlarını kapsamaktadır.

## Slide 4
2- Stratejik Önemi ve Proje Seçim Nedeni
2118 referanslı komponent, Rollmech V710 alt menteşe ailesinin en kritik fonksiyonel elemanıdır. Bu parçadaki pozisyon hataları, tüm menteşe montaj zincirini etkilemektedir.
Seçim Gerekçesi:
Müşteri ölçüm raporlarında tolerans dışı ürün oranının çok yüksek olması.
Kalıp ve bağlama standardı eksikliğinden kaynaklı yüksek varyasyon
Ürün kalitesinde istikrarsızlık nedeniyle artan kalite maliyetleri ve hurdalar.
Proje, bu kritik parçada ölçüsel doğruluk ve proses stabilitesi sağlamak için seçilmiştir.

## Slide 5
3- Problem Tanımı ve Kök Nedenler
Başlangıç Performansı: Cpk ≈ 0,8 (Sigma ≈ 2), %35 tolerans dışı parça Hedef Performans: Cpk ≥ 1,67 (Sigma ≥ 5), %0 hata
Kök Nedenler:
  Kalıp bağlama standartlarının olmaması
  Dövme kalıp gözleri arasındaki ölçü farkları
  Delme kalıp pistonunun tam kapanmadan çalıştırılması
  Hammadde gözleri arasındaki geometrik farklılıklar
  Klemp pozisyonunun delik konumuna etkisi
  Parça geometrisi kaynaklı referanslama zorlukları
  Ölçüm yöntemlerinin yetersizliği
  Kalıp bakım süreçlerinin standart olmaması
  Dövme sonrası görsel deformasyonların oluşması

## Slide 6
4- Uygulanan Çözümler ve Katkıları
Kalıp bağlama standartları oluşturuldu.
Dövme kalıp gözleri arasındaki farklar giderildi.
Delme kalıp pistonuna otomasyon eklendi.
Klemp pozisyonları standardize edildi.
Kalıp Referanslama kontrol noktaları oluşturuldu.
Ölçüm ekipmanları yenilendi, MSA analizi ile doğruluk sağlandı.
Kalıp bakım prosedürleri yazılı hale getirildi.
Dövme sonrası deformasyonları azaltmak için soğuk kesim işlemi devreye alındı.
Katkılar:
  Ölçüsel kararlılık sağlandı.
  Tolerans dışı parça oranı hemen hemen sıfırlandı.
  Montajda yeniden iş gereksinimi ortadan kalktı.

## Slide 7
5 - Finansal Kazanımlar
Yıllık finansal getiri: 247.000 €
Sigma seviyesi 2,0 → 5,0’a yükseldi
Hurda oranı %35 → %0
Dövme kalıp bakım maliyetlerinde %25 azalma
Montaj hattı verimliliğinde %10 artış
Ayıklama ve kontrollerin kaldırılması
Broş sonrası eş eksenlilik hata oranının sıfırlanması

## Slide 8
6 - Kurumsal Başarılar (Kurumsal Etkiler)
Kalıp bağlama, bakım ve ölçüm standartları Rollmech KYS’ye entegre edilmiştir.
Proses mühendisliği için “Delme kalıp Yönetim Standardı” oluşturulmuştur.
Ölçüm tekrarlanabilirliği ve izlenebilirlik seviyesi %100’e çıkarılmıştır.
Bu proje, gelecekteki dövme ve delme kalıpları için örnek referans olmuştur.

## Slide 9
7 Takip ve Öneriler
Takip Mekanizmaları:
  Ölçüm değerleri vardiyalık olarak izlenmektedir.
  Kalıp bakım periyotları dijital kayıt sistemine alınmıştır.
  SPC grafiklerinde ölçü varyasyonu gerçek zamanlı takip edilebilmektedir.
Yönetimden Beklentiler:
  Hızlı kalıp bağlama sisteminin bir sonraki bütçe döneminde değerlendirilmesi
  Benzer dövme parçalar için bu standardın tüm ürün gruplarına yaygınlaştırılması

## Slide 10
Teşekkürler..